φ630-1200mm PE производственная линия труб

  - SJ-150×33 одношнековый экструдер              1 шт

Диаметр шнека： 120mm

Соотношение длины шнека：33：1

Экструзия（на основании HDPE）：1200Kg/h

Способ подогрева корпуса：керамический подогреватель

Мощность подогрева：80Kw

Способ охлаждения：холодный ветер

Керамический подогрев корпуса、охлаждающий вентилятор

Мощность основного двигателя：400Kw

Двигатель постоянного тока ： 380V 50HZ

Регулятор скорости постоянного тока：США PAIKER，имеет перегрузку、защита обрыва фазы

редукционная коробка с твердой зуб. поверхностью：принудительная циркуляция подача масла для смазки，азотирование, закаливание、зубошлифование,  водное охлаждение，шум≤70dB,замедленная скорость косозубного колеса,  зубошлифование,

Высота центра устройства：1100mm

  - Эктрудер с полоской отображения SJ-30X25                        1шт

Материал шнека корпуса 38CrMoAlA азотирование

Диаметр шнека                  30mm

Соотношение длины и диаметра                    25:1

Преобразователь скорости               использует продукцию ABB

Мощность электродвигателя                2.2KW

  - PE Пресс-форма 630～1200mm                     1 комплект

Тележку с пресс-формой можно урегулировать по высоте экструдера, использует структуру Германской продукции Baden корзинного типа, материал соприкасающийся с поверхностью проходит через полировку, поверхность пресс-формы проходит через азотирование.

  - SDX-2500+8000вакуумный калибровочный кессон                   2 шт

Особенности структуры：

Емкость вертикального направления разделяется на два участка, может поразному проводить управление вакуумом и распрыскиванием, удобные операции. Все устройство способно проводить вертикальное направление, горизонтальное направление, а так же 3х мерное урегулирование высоты, ловкое устройство.

Основные параметры：

Диаметр：Ø630～1200mm

Длина калибровочной емкости：6000mm

Вакуумный насос 3 шт，мощность：：11Kw/шт

Водяной насос 3 шт，мощность：11Kw/台

Электрический толкатель мощность：2.2Kw

Высота центра ：1100mm

  - SPX-6000 Распылительная охлаждающая емкость                2 шт

Особенности структуры：

Способ распыления является туманообразным облаком распыления по всей длине и окружности, эффективное охлаждение.

Основные параметры:

Диаметр:Ø630～1200mm

Длина калибровочной емкости：6000mm

Водяной насос 2 шт，мощность：7.5Kw/ шт

Высота центра ：1100mm

  - SZQ-800Гусеничный тяговой механизм, тип скользящая панель 8 лап.

Особенность структуры：

Гусеничное тяговое устройство основано на равномерное осевое направление, трубный материал не изменяет форму, тяга не срывается, восемь групп гусеницы способный синхронно проводить радиальное урегулирование, удобные операции.

Основные параметры：

Макс. диаметр тяги：1200mm

Кол-во групп гусеницы：8 групп

Мощность двигателя：15Kw

Преобразователь скорости               использует продукцию ABB

Скорость тяги：0.1～2m/min

Высота центра：1100mm

7. Планетарное обрезающие устройство                      1 шт

Обрезание：Ø630～1200mm，

Привод-двигатель                  5.5KW

Ножевые лезвия        легированные

Мощность двигателя вращения ножевого диска        2.2KW

8.SFZ-6000станина выгрузки тип опорный ролик

Особенность структуры：

Использует структуру опорного ролика, особенно подходит для поддержки труб с большим диаметров, небольшое сопротивление, внешняя поверхность не царапается.

Основные параметры:

Общая длина ：6000mm

Сфера применения：Ø630～1200mm

Цена производственной линии：508060долл.