Производственная линия труб Ф20～Ф630PE

Коммерческое предложение

Цена и список оборудования

- Структура внешней формы：

| № | наименование | Спецификация | Кол-во | Цена（$） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PE20-63 производстенная линия | Основное уст-во：одношнековый экструдер SJ-65X30 | 1 комплект | 44850 |
| 2 | PE315-630 производстенная линия | Основное уст-во：одношнековый экструдер SJ-150X30 | 1комплект | 264660 |
| Итого |  |

- Подробное описание каждой производственной линии и список комплектующих устройств.

Список основного комплектующего оборудования

| Наименование | Объект | Кол-во | Описание основных функций |
| --- | --- | --- | --- |
| PE 20-63 | SJ-65*30 экструдер | 1 | Эл.двигатель мощностью 37 кв, использует преобразователь скорости, преобразователь продукции Senlan, измерительный прибор является высокоинтеллектуальной цифровой продукцией, электроаппаратура низкого давления использует продукцию Schneider, шнек использует продукцию Zhoushan |
|  | Головка | 1 | Используется немецкая структура Battenfeld, проводиться полирока и азотирование, включает 0、25、32、40、50、63mm, 6 видов спецификации давления головки стержня. |
|  | SJ-30*25 экструдер | 1 | использует преобразователь скорости, преобразователь продукции Senlan |
|  | Вакуумированный с установленным диаметром водный желоб | 1 | Дл. 6 м, 3х мерное урегулирование, автоматический контроль температуры, 2й обратный трубопровод оснащенный фильтром и серией вспомогательных комплектующих деталей. |
|  | Разбрызгивающий охлаждающий водный желоб | 1 | Дл. 6 м, автоматический контроль температуры, 2й обратный трубопровод оснащенный фильтром и серией вспомогательных комплектующих деталей. |
|  | Гусеничный тягач | 1 | Используется высококачественная резина, преобразователь скорости, оснащенно устройством управления синхронного хода, обеспечивает синхронную скорость и производительность, с устройством измерения длины. |
|  | Планетарное обрезное устройство | 1 | Диапазон обрезания 20-63 мм, оснащенно пылеуловительным устройством, предотвращает загрязнение рабочей атмосферы, использует PLC управление, пневматические детали используют продукцию Тайваня AIRTAC. |
|  | Каркас выгрузки сырья | 1 | Изготовленно из нержавеющей стали, длина 6 м, автоматически переворачивающиеся |
|  | Принтер | 1 | По выбору |
|  | Сушительное устройство | 1 | Обеспечивает автоматическую подачу сырья, проводит сушку. |
|  | Система управления | 1 | -- Модуль контролья температуры --Меню на кит. языке --Способности тех. характеристик： 1. основное устройство, тягач, обрезатель, переворачивающаяся панель, управления синхронным ходом 2. возможность сигнализирования |

Список основного комплектующего оборудования

| Наименование | Объект | Кол-во | Описание основных функций |
| --- | --- | --- | --- |
| PE 315 -630 | SJ-150*30 Экструдер | 1 | Эл.двигатель мощностью 315 кв, используется преобразователь скорости постоянного токаPAIKER, измерительный прибор является высокоинтеллектуальной цифровой продукцией, электроаппаратура низкого давления использует продукцию Schneider, шнек, шнековый цилиндр использует продукцию Zhoushan |
|  | Головка | 1 | Используется немецкая структура Battenfeld, проводиться полирока и азотирование, включает315、355、400、450、500、560、630mm,7 видов спецификации давления головки стержня. |
|  | Устройство температуры форомы | 1 | Способно автоматически урегулировать температуру, обеспечивает точность. |
|  | SJ-45*25 экструдер | 1 | использует преобразователь скорости, преобразователь |
|  | Вакуумированный с установленным диаметром водный желоб | 2 | Дл. 2+8 м, 3х мерное урегулирование, автоматический контроль температуры, 2й обратный трубопровод оснащенный фильтром |
|  | Разбрызгивающий охлаждающий водный желоб | 2 | Дл. 6 м, 3 автоматический контроль температуры, 2й обратный трубопровод оснащенный фильтром и серией вспомогательных комплектующих деталей. |
|  | Многогусеничный тягач (8-ми гусеничный) | 1 | Используется высококачественная резина, преобразователь скорости, оснащенно устройством управления синхронного хода, обеспечивает синхронную скорость и производительность, с устройством измерения длины. |
|  | Планетарное обрезное устройство | 1 | Диапазон обрезания 315-630 мм, оснащенно пылеуловительным устройством, предотвращает загрязнение рабочей атмосферы, использует PLC управление, пневматические детали используют продукцию Тайваня AIRTAC. |
|  | Каркас выгрузки сырья | 1 | Изготовленно из нержавеющей стали, длина 6 м, автоматически переворачивающиеся |
|  | Принтер | 1 |  |
|  | Сушительное устройство | 2 | Обеспечивает автоматическую подачу сырья, проводит сушку. |
|  | Система управления | 1 | -- Модуль контролья температуры --Меню на кит. языке --цветной интерфейс 10.4(264mm)1 шт новейшая промышленная система компьютерного управления （PLC） сенсорный экран, диалог человек-машина, --Способности тех. характеристик： 1. основное устройство, тягач, обрезатель, переворачивающаяся панель, управления синхронным ходом 2.RS232 подключен к персональному компьютьеру, удаленный ввод данных, программное обеспечение изменяется и обновляется. 3.Многоуровневая сигнализация |

PE20-63 Производственная линия

Наименование оборудования         тех.характ.           Кол-во

- 0 одношнековый экструдер SJ-65X30                                                      1 шт

Шнек и цилиндр:                  твердость шнека HV>740

Материал: 38CrMoAlA азотирование твердость шнекового цилиндра HV>940

Глубина азотирования цилиндра:   0.4～0.7mm

Глубина азотирования шнека:      0.3～0.6mm

швеллерный тип цилиндра с принудительным охлаждением сырья

Диаметр шнека:                      65mm

Соотношение длины и диаметра:     30:1

Подогрев и охлаждение

Под.участок цилиндра:              5 шт X4.5KW

Охлад. участок цилиндра:             5 шт X0.25KW

Обогреватель:  керамический обогреватель, с нержавеющей крышкой вентилятора

Привод

Электродвигатель:                 380V 50HZ

Преобразователь:                продукт Senlan,

При перегрузке имеет защитную фазу.

Мощность двигателя:               37KW

Редукторная коробка, твердая зубчиковая поверхность,         принудительная циркуляция подачи смазки

Азотирование,закаливание,зубошлифование,

шум≤70dB, снижение скорости наклонной зуб. колеса, отполированная поверхность зубцов.

- Цветной экструдер (цветная полоска) SJ-30X25 1 шт

Шнек и цилиндр:                  твердость шнека HV>740

Материал: 38CrMoAlA азотирование твердость шнекового цилиндра HV>940

Глубина азотирования цилиндра:   0.4～0.7mm

Глубина азотирования шнека:      0.3～0.6mm

швеллерный тип цилиндра с принудительным охлаждением сырья

Диаметр шнека:                 30mm

Соотношение длины и диаметра:  25:1

Подогрев и охлаждение

Под.участок цилиндра:             3 шт X1.5KW

Охлад. участок цилиндра:           3 шт X0.06KW

Мощность обогревателя:                          4.5KW

Привод:

Преобразователь:               продукт Senlan,

Наименование оборудования         тех.характ.           Кол-во

Мощность двигателя:                2.2KW

Макс.экструзионная мощность:      12KG/H

3.0 Пресс-форма

3.1головка/оправка:           SDR11   SDR17

φ20                   1                         1

φ25                   1                         1

φ32                   1                         1

φ40                   1                         1

φ50                   1                         1

φ63                   1                         1

3.2 каркас головки:           каркас головки можно урегулировать по высоте экструзии

3.3 ф-ма головки:             используется немецкая структура Battenfeld, соединительный материал поверхности, прошло через полировку.

3.4 адаптер всех экструзионных головок, контактор ( с 4 разноцветными полосками или на основании требований клиента)

4.0 Вакуумное формирование и система охлаждения SGZL-63                    1 шт

Материал:                     нержавеющая стальная панель

Дл. Вакуумной камеры:                            6m

Мощность вакуумного насоса:                4KWX1 шт

Макс. вакуум:                0～0.08Mpa，точность ±0.001Mpa

Способ охлаждения:                  1.1KW 3KW

Трубопровод:       двойной обратный трубопровод, оснащен фильтром

3х мерное урегулирование

Дл и направление:     с электрическим мобильным позиционным устройством, мобильных ход 800 мм

Высота, гор. направление:   ручное урегулирование

Эл. шкаф управления:       подвесной тип

Рельсовый путь:                 квадр. Ф-мы стальные окрашенные трубные рельсы

Каждый вид спецификации оснащен половиной поддона, гемертизационной панелью, резиновый уплотнитель, устройство водного уплотнительного кольца: каждый один комплект.

（φ20、φ25、φ32、φ40、φ50、φ63）

5.0 Диаметр рукава

Рукав водной ф-мы

Материал:                        медь

Спецификация:                  SDR11  SDR17

φ20                         1

φ25                         1

φ32                         1

φ40                         1

φ50                         1

φ63                         1

6.0 Спрейный водный желоб SGPL-63                1 шт

Материал:                  нержавеющая сталь

Длина:                      6m

Наименование оборудования         тех.характ.           Кол-во

Дл и направление:     электрическое мобильное позиционное устройство Расстояние мобильного хода:               1000 мм

Высота, гор. направления:   ручное урегулирование

Эл. шкаф управления:       подвесной тип

Каждый вид водной емкости оснащен контроллером вод.температуры, 2йным фильтром, переходным соединительным фланцем, полуподдоном, гемертизационной панелью, резиновым уплотнительным устройством, используется дляφ20、φ25、φ32、φ40、φ50、φ63.

7.0 Гусеничный тягач SDQ-63                             1 шт

Тип тяги:             двойная цепь, двойная гусеница с мягким эластичным резиновым блоком

Эффект. Дл. Тяги:              1000mm

Привод и мощность эл.двигателя:     3KW，преобразователь скорости

Тип зажима:                  пневматический зажим

Способ урегулирования высоты центра:          ручное

Скорость тяги:                 0.1-8m/min

Устройство измерения дл труб:           0～999 м

8.0 Анти-распылительный принтер                 1 шт

9.0 Обрезное устройство       1 шт

Сфера использования:               φ20～φ63mm

Приводной эл. двигатель:               3KW

Ножевая пластина:          металлический сплав

Тип зажима:               пневматический зажим

Устройство всасывания крошки,пыли:  обеспечивает чистотую беспыльную атмосферу во время работы

10.0 Устройство переворачивания труб STF-6000 1 шт

Дл. Выгруз трубы:                6000mm

Переворачивающая панель материал:    нержавеющая полированная сталь

Пневматическое управление, автоматическое переворачивающие вращение по установленной длине.

11.0 Подготовка сырья и поставка

11.1Сушительное устройство ковшевого типа 1шт

Устройство вакуумирования и автоматической загрузки сырья                                1 шт

12.0 Комплектующие детали

|  | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | подогреватель | 10 шт |
| 2 | K термопара | 4шт |
| 3 | Резиновая панель для водной емкости | 3шт/ образец |
| 4 | Нержавеющая перегородка | 3шт/образец |

PE630 Производственная линия

Наименование оборудования         тех.характ.           Кол-во

1. одношнековый экструдер SJ-150X30                                                     1 шт

Шнек и цилиндр:                  твердость шнека HV>740

Материал: 38CrMoAlA азотирование твердость шнекового цилиндра HV>940

Глубина азотирования цилиндра:   0.4～0.7mm

Глубина азотирования шнека:      0.3～0.6mm

швеллерный тип цилиндра с принудительным охлаждением сырья

Диаметр шнека:                 150 mm

Соотношение длины и диаметра:                   30:1

Подогрев и охлаждение

Под.участок цилиндра:               8 шт X4.5KW

Охлад. участок цилиндра:             8 шт X0.25KW

Обогреватель:  керамический обогреватель, с нержавеющей крышкой

вентилятора

Привод

Электродвигатель  постоянного тока:               380V 50HZ

Регулятор скорости постоянного тока: PAIKER

При перегрузке имеет защитную фазу.

Мощность двигателя:               315 KW

Редукторная коробка, твердая зубчиковая поверхность            принудительная циркуляция подачи смазки

Азотирование,закаливание,зубошлифование,

шум≤70dB, снижение скорости наклонной зуб. колеса, отполированная поверхность зубцов.

2.Цветной экструдер (цветная полоска) SJ-45X25 1 шт

Шнек и цилиндр:                 твердость шнека HV>740

Материал: 38CrMoAlA азотирование твердость шнекового цилиндра HV>940

Глубина азотирования цилиндра:   0.4～0.7mm

Глубина азотирования шнека:      0.3～0.6mm

швеллерный тип цилиндра с принудительным охлаждением сырья

Диаметр шнека:                 45mm

Соотношение длины и диаметра:  25:1

Подогрев и охлаждение

Под.участок цилиндра             3 шт X1.5KW

Охлад. участок цилиндра           3 шт X0.06KW

Мощность обогревателя                          4.5KW

Привод

Преобразователь, урегулятор скорости                продукт Senlan,

Мощность двигателя: 2.2KW

Наименование оборудования         тех.характ.           Кол-во

3. Пресс-форма

3.1головка/оправка             SDR11

φ315                   1

φ355                   1

φ400                   1

φ450                   1

φ500                   1

φ560                   1

φ630                   1

3.2 Тележка головки:       тележка головки может урегулироваться по высоте экструзии

3.2 каркас головки:           каркас головки можно урегулировать по высоте экструзии

3.3 ф-ма головки:            используется немецкая структура Battenfeld, соединительный материал поверхности, полировка, азотирование.

3.4 Оснащено устройством урегулирования температуры головки и оправы. 1 комплект

3.5 адаптер всех экструзионных головок, контактор ( с 4 разноцветными полосками)

4.0 Вакуумное формирование и система охлаждения SGZL-630                    1 шт

Материал                     нержавеющая стальная панель

Дл. Вакуумной камеры                            2+ 6m

Мощность вакуумного насоса               7.5KW，11KW\ шт

Макс. вакуум               - 0.08Mpa точность ±0.01Mpa

Способ охлаждения                распылительное водное охлаждение

Мощность центробежного насоса     7.5KWX2

Трубопровод       двойной обратный трубопровод, оснащен фильтром

3х мерное урегулирование

Дл и направление:  с электрическим мобильным позиционным устройством,

Высота, гор. направление:   ручное урегулирование

Эл. шкаф управления:       подвесной тип

Рельсовый путь:       квадр. Ф-мы стальные окрашенные трубные рельсы

Каждый вид спецификации оснащен половиной поддона, гемертизационной панелью, резиновый уплотнитель, устройство водного уплотнительного кольца: каждый один комплект.

（φ315、φ355、φ400、φ450、φ500、φ560、φ630）

5.0 Диаметр рукава

Рукав водной ф-мы

Материал:                        медь

Спецификация                 SDR11

φ315                       1

φ355                       1

φ400                      1

φ450                      1

φ500                      1

φ560                      1

φ630                      1

Наименование оборудования         тех.характ.           Кол-во

6.0 Спрейный водный жело SGPL-630                               3 шт

Материал:                  нержавеющая сталь

Длина:                      6m

3х мерное урегулирование

Дл и направление:  с электрическим мобильным позиционным устройством,

Высота, гор. направление:   ручное урегулирование

Расстояние мобильного хода: 1000 м

Эл. шкаф управления:       подвесной тип

Каждый вид водной емкости оснащен контроллером вод.температуры, 2йным фильтром, переходным соединительным фланцем, полуподдоном, гемертизационной панелью, резиновым уплотнительным устройством, используется дляφ400、φ450、φ500、φ560、φ630.

7.0 6-ти Гусеничный тягач SDQ-63 0                            1 шт

Тип тяги:             двойная цепь, 8 гусениц с мягким эластичным резиновым блоком

Эффект. Дл. Тяги:              2000mm

Привод и мощность эл.двигателя:     11KW，преобразователь скорости

Тип зажима:                  пневматический зажим

Способ урегулирования высоты центра:          ручное

Скорость тяги:                 0.1-3m/min

Устройство управления синхронного хода 1 комплект

Устройство измерения дл труб:           0～999 м

8.0 Анти-распылительный принтер                 1 шт

9.0 Планетарное обрезное устройство       1 шт

Сфера использования:               φ400～φ630mm

Приводной эл. двигатель:               5.5KW

Ножевая пластина:          металлический сплав

Способ подачи электричества:  контактное кольцо

Тип зажима:               пневматический зажим

Мощность эл.двигателя вращающего диск: 2.2 кв

Устройство всасывания крошки,пыли:  обеспечивает чистотую беспыльную атмосферу во время работы

10.0  Устройство переворачивания труб STF-6000 1 шт

Дл. Выгруз трубы:                6000mm

Переворачивающая панель материал:    нержавеющая полированная сталь

Пневматическое управление, автоматическое переворачивающие вращение по установленной длине.

11.0 Подготовка сырья и поставка

11.1Сушительное устройство ковшевого типа 1шт

Устройство вакуумирования и автоматической загрузки сырья                                1 шт

12.0 Комплектующие детали

|  | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | подогреватель | 10шт |
| 2 | K термопара | 4шт |
| 3 | Резиновая панель для водной емкости | 3шт/образец |
| 4 | Нержавеющая перегородка | 3шт/образец |